## Slide 1: Модели физического и канального уровня беспроводных сетей
Имитационное моделирование компьютерных сетей
Лекция 10

## Slide 2: Общая картина

## Slide 3: Функции радиомодема
Передатчик: преобразование пакета в модулированный аналоговый сигнал.
Приемник: преобразование сигнала в пакет (гораздо сложнее!)
Во всех современных системах преобразования выполняются в несколько стадий, соответствующих доменам канального и физического уровней.

## Slide 4: Домены
Канальный уровень:
  Пакетный домен: LLC и MAC
Физический уровень:
  Битовый домен: CRC, FEC, interleaving
  Домен символов: расширение спектра, цифровая модуляция, оценка канала, синхронизация
  Домен отсчетов: определение занятости среды, фильтрация
  Аналоговый домен: DAC/ADC, перенос с/на несущую частоту

## Slide 5: Физический уровень: TX передатчик

## Slide 6: Физический уровень: RX

## Slide 7: Подробные модели PHY
Аккуратная модель всех доменов. Обычно реализуется в Matlab с вставками на C. Основаны на реализации алгоритмов обработки сигнала.
Входные данные: параметры всех алгоритмов физического уровня; модель канала (шум, многолучевость, фильтрация, …). Обычно только точка-точка.
Выходные данные: BER(SINR)

## Slide 8: Подробные модели PHY: алгоритм моделирования
Генерация пакета (псевдослучайная последовательность бит)
Пакет  биты  символы  отсчеты  переданный сигнал
Генерация условий распространения
Генерация принятого сигнала
Принятый сигнал  отсчеты  символы  биты
Подсчет вероятности ошибки на бит BER

## Slide 9: Интенсивность данных в зависимости от домена
Пакетный домен: 10 Мбит/с
Битовый домен: 22.8 Мбит/с
Домен символов: 28.5 Мбит/с
Домен отсчетов: > 914 Мбит/с
Подробные модели работают очень медленно…

## Slide 10: Грубые модели PHY
Грубая модель в пакетном домене. Обычно сопрягается с сетевым симулятором. Основана на известной зависимости BER(SINR).

## Slide 11: Модель PHY: допущения
Синхронизация по времени и частоте: идеальная. Пилотные сигналы не моделируются. Преамбула моделируется как пауза соответствующей длины.
BER(SINR): формула или таблица.
Ошибки в последовательных битах не коррелированы.
Помехоустойчивое кодирование:
  уже учтено в формуле для SINR;
  учитывается как добавка к SINR (coding gain).

## Slide 12: Модель PHY: допущения
Изменение SINR(t):
  не меняется на протяжении приема пакета;
  кусочно-постоянная функция
Источники шума: тепловой шум в приемнике (kT * B) + коэффициент шума NF
Источники интерференции: другие станции сети, передающие одновременно на той же частоте
Возможные состояния PHY: свободен (idle / sleep), прием, передача.

## Slide 13: Алгоритм моделирования: передатчик
Получить пакет и параметры передачи (мощность, СКК, частотный канал) от канального уровня.
Вычислить длительность передачи с учетом СКК и преамбулы.
Запланировать событие конца передачи.
Начать передачу, оповестить все другие станции (учесть задержку на распространение).
Через нужное время оповестить все станции о конце передачи (учесть задержку на распространение).

## Slide 14: Алгоритм моделирования: приемник
Получить оповещение о начале приема. Если передаю – ничего не менять. Если принимаю, обновить уровень интерференции. Если свободен – начать прием.
Вычислить уровень сигнала на приемнике (см. модель канала), вычислить шум, обновить SINR.
Пока передача не закончена обновлять SINR.
Для каждого промежутка времени с постоянным SINR вычислить BER.
Вычислить PER (формула на доске).
Сгенерировать случайное число х из U(0,1). Если х > PER: передать пакет канальному уровню.
Перейти в состояние idle.

## Slide 15: Сложности
Моделирование широкополосных систем и частотно-селективных каналов.
Моделирование сложных помехоустойчивых кодов
Моделирование MIMO
Моделирование обратной связи и адаптации.
…
Построение валидной модели физического уровня сложной системы – самое сложное в моделировании беспроводных сетей.

## Slide 16: Функции канального уровня
Logical Link Control (LLC)
  Буферизация пакетов (очереди)
  Фрагментация и дефрагментация
  ARQ
Medium Access Control (MAC)
  Планирование доступа к общему каналу
  Адаптация скорости и мощности передачи

## Slide 17: MAC
Цель: не допустить коллизий передач на приемниках.
Степени свободы:
  время
  частота
  код
  пространство

## Slide 18: MAC: временная область
Синхронизация по времени: идеальная.
Задержки на распространение сигнала:
  пренебрегаются (идеальный timing advance)
  моделируются явно (d/c + guard interval)
Конкурентный доступ к среде:
  предполагается всегда успешным
  моделируется явно согласно спецификации
Централизованный доступ к среде моделируется явно согласно спецификации планировщика (может быть простым или сколь угодно сложным)
Служебная информация канального уровня:
  передаются пустые пакеты (паузы) соответствующей длины, сама информация передается «через симулятор»
  передается явно

## Slide 19: MAC: частотная область
Синхронизация по частоте: идеальная
Соседние частотные каналы
  независимы
  интерферируют (см. физический уровень)
Централизованный доступ к среде: моделируется явно согласно спецификации планировщика (одновременно с временным доступом)

## Slide 20: MAC: пространственная область
Положение узлов известно всем остальным узлам:
  постоянно и абсолютно точно;
  с определенным интервалом обновления и абсолютно точно;
  с определенным интервалом обновления и с погрешностью;
  путем посылки пакетов и с погрешностью.

## Slide 21: МАС: кодовая область
Управление мощностью передачи (TPC):
  идеальное
  моделируется явно
Одновременные передачи с использованием различных кодов
  не интерферируют (независимые каналы)
  интерферируют

## Slide 22: МАС: адаптация мощности и канальной скорости
Исходная информация: SNR на приемнике (см. физический уровень), статистика ARQ (см. ниже).
Моделируется:
  явно, согласно спецификации алгоритмов;
  «идеально» последовательным перебором значений канальной скорости / мощности.
Детали очень сильно зависят от системы.

## Slide 23: LLC: ARQ
Моделируется явно передачей пакетов ACK / NACK либо моделируются паузами, при этом информация передается напрямую «через симулятор».
Либо моделируется стохастически как дополнительная задержка, при этом количество повторов моделируется случайной величиной.

## Slide 24: LLC: фрагментация
Обычно моделируется явно согласно спецификации. Влияет на задержки и вероятность доставки (успешной сборки) пакетов.

## Slide 25: LLC: задержки в очередях и на обработку
Очереди обычно моделируются явно учитывая категорию обслуживания и ограничения на размер / время ожидания.
Задержки на обработку:
  не моделируются
  моделируются константой
  моделируются линейной функцией длины пакета
  моделируются случайной величиной.

## Slide 26: Запомнить
Домены канального и физического уровней: пакеты, биты, символы, отсчеты, аналоговый сигнал.
Функции физического уровня.
Основные варианты допущений о физическом уровне.
Функции канального уровня.
Основные варианты допущений о канальном уровне.

## Slide 27: Прочитать
«Modeling and Tools
for Network Simulation» 9, 10

## Slide 28: На следующей лекции
Модели радиоканала – как вычислить SINR