## Slide 1: Модели радиоканала
Имитационное моделирование компьютерных сетей
Лекция 11

## Slide 2: Общая картина

## Slide 3: На прошлой лекции
Модели физического уровня:
  Идеальная синхронизация
  BER(SINR)
  Расчет профиля интерференции
  Расчет уровня шума
  Принятие решение об успешном приеме пакета
Модели канального уровня: LLC + MAC

## Slide 4: SINR
Мощность передатчика
Ослабление в канале
Тепловой шум
Коэффициент шума приемника
(noise factor)
Сумма по одновременным мешающим передачам
Усиление передающей и принимающей антенн

## Slide 5: Функции модели радиоканала (в пакетном симуляторе)
Вычислить задержку начала приема относительно начала передачи (легко)
Вычислить коэффициент ослабления мощности сигнала от передатчика до приемника G (сложно). Часто определяют обратную величину – коэффициент потерь L = 1/G.

## Slide 6: Основы излучения радиоволн
Электромагнитное поле описывается уравнениями Максвелла.
Три зоны антенны:
  Ближняя реактивная (не волновая)
  Ближняя волновая («зона Френеля»)
  Дальняя («зона Фраунгофера»): зависимость амплитуды волны от расстояния и угла факторизуется. Появляется диаграмма направленности антенны. Диаграмма направленности может быть вычислена решением уравнений Максвелла.

## Slide 7: Зоны

## Slide 8: Коэффициент усиления антенны
На самом деле антенна не усиливает мощность сигнала, хотя бы потому, что не имеет источника питания.
Антенна перераспределяет мощность сигнала в пространстве.
Изотропная антенна излучает сигнал одинаково во все стороны.
«Коэффициент усиления антенны» в определенном направлении – отношение мощности, излучаемой в этом направлении к мощности, которую бы излучала изотропная антенна. Измеряется в dBi («децибел относительно изотропной антенны»).

## Slide 9: Пример диаграммы направленности

## Slide 10: Принцип обратимости (reciprocity)
Диаграмма направленности антенны не зависит от того излучает она электромагнитную волну или принимает.
Коэффициент ослабления в канале не изменится, если поменять приемник и передатчик местами .
Строгое доказательство обратимости требует ряда допущений, которые как правило выполняются на практике.

## Slide 11: Основы распространения радиоволн
Для анализа распространения уравнения Максвелла слишком сложно (долго) решать. Используются приближения оптики.
Основные эффекты распространения:
  Затухание в свободном пространстве
  Преломление
  Отражение
  Рассеяние
  Поглощение
  Дифракция
  Интерференция

## Slide 12: Слагаемые распространения сигнала
Затухание (path loss) – детерминированная функция положения передатчика и приемника. Описывает затухание в свободном пространстве, преломление, поглощение, отражение и дифракцию на рельефе «главного луча».
Затенение (shadowing) – стохастическая функция положения передатчика и приемника, не зависит от времени. Описывает отражение и дифракцию на «маленьких» препятствиях.
Замирания (fading) – стохастическая функция времени. Описывает интерференцию нескольких «лучей».

## Slide 13: Слагаемые распространения сигнала

## Slide 14: Затухание в свободном пространстве
Формула Фрииса (Friis):
Та же формула в dB:
где частота в МГц, расстояние в км
Та же формула для чайников: падение уровня сигнала на первом метре зависит от частоты, дальше уровень сигнала уменьшается на 6 dB при каждом удвоении расстояния.

## Slide 15: Двулучевое распространение с отражением от поверхности земли
При отражении от проводящей поверхности фаза сигнала инвертируется (меняется на
Деструктивная интерференция прямого и отраженного сигналов приводит к существенно более быстрому затуханию, чем в свободном пространстве.
Формула:
Формула в dB:
где h и d в одинаковых единицах

## Slide 16: Двулучевое распространение с отражением от поверхности земли
Не зависит от частоты!
Уровень сигнала падает как вместо для свободного пространства

## Slide 17: Более сложные модели затухания
Модели затухания
Теоретические
Эмпирические
Гибридные
Diffraction theory
Outdoor
Urban
Rural
Suburban
Friis, 2-ray ground
Ray tracing
Forrest
Indoor

## Slide 18: Теоретические модели
Все теоретические методы очень чувствительны к точности исходных данных: геометрии и электрическим характеристикам препятствий.
Теория дифракции: приближенные методы решения теории дифракции Фраунгофера. Как правило применимы только для очень простых геометрий. Используются для проверки других моделей.
Трассировка лучей: распространение сигнала методами вычислительной геометрической оптики. Эффекты рассеивания, поглощения и дифракции учитываются вероятностно. 2D или 3D. Основной метод для точного радио планирования, особенно в городе и в помещениях (там, где много отражений).

## Slide 19: Эмпирические модели
Основаны на результатах кампаний по измерению затухания сигнала.
(!) Имеют точно определенную область применимости (диапазон частот, высоты антенн, indoor/outdoor, типы местности).
Часто имеют следующий вид:
Популярные эмпирические модели: Hata-Okumura, Walfish-Ikegami, COST 231, 3GPP LTE, IEEE 802.16e.

## Slide 20: Гибридные модели
Сочетают теоретические формулы и эмпирические данные в одной параметрической модели. Могут настраиваться десятилетиями.
Примеры гибридных моделей: Longley-Rice, TIREM, VOACAP.

## Slide 21: Модель затенений
Экспериментальные данные согласуются с лог-нормальной моделью затенений:
Стандартное отклонение зависит от условий и как правило лежит в диапазоне от 5 до 12 dB.
Затенения экспоненциально коррелированы в пространстве:
Генерация коррелированных случайных величин:

## Slide 22: Модели замираний
Природа замираний – интерференция многих отраженных лучей с примерно одинаковыми частотами, но разными амплитудами и фазами

## Slide 23: Распределение Релея
Сумма большого (бесконечного) количества векторов с одинаковой амплитудой и случайной фазой.
Корень из суммы квадратов двух гауссовых случайных величин с нулевым мат. ожиданием и одинаковой дисперсией:
Функция распределения:
Используется для моделирования замираний при отсутствии прямой видимости между приемником и передатчиком.

## Slide 24: Распределение Райса
Сумма одного «сильного» вектора и большого (бесконечного) количества «слабых» векторов с одинаковой амплитудой и случайной фазой.
Корень из суммы квадратов двух гауссовых случайных величин с ненулевым мат. ожиданием и одинаковой дисперсией:
Функция распределения:
Используется для моделирования замираний при наличии прямой видимости между приемником и передатчиком.

## Slide 25: Запомнить
Формула для SINR
Понятия дальней зоны, диграммы направленности и коэффициента усиления антенны. Принцип обратимости.
Основные эффекты при распространении радиоволн.
Составляющие функции ослабления: затухание, затенение, замирания
Формула Фрииса, двулучевое распространение, более сложные модели затуханий
Лог-нормальная модель затенений
Модели замираний: Релей и Райс

## Slide 26: Прочитать
«Modeling and Tools for Network Simulation» 11
Многие другие учебники, ключевые слова “Introduction to RF Propagation”

## Slide 27: На следующей лекции
Последняя МЕГАЛЕКЦИЯ:
  модели протоколов маршрутизации
  модели протоколов транспортного уровня
  модели движения узлов
  модели трафика различных приложений
  …